BAB. I

DASAR KOMPETENSI KEJURUAN

PRINSIP DASAR KELISTRIKAN DAN KONVERSI ENERGI

- PRINSIP DASAR KELISTRIKAN

1. Teori Elektron

Teori Elektron dikemukakan oleh Democretos, yang mengatakan :

Jika suatu benda/Zat (padat, cair, gas) dibagi-bagi menjadi bagian yang terkecil dan bagian tersebut masih memiliki sifat asalnya disebut molekul. Kemudian jika molekul tersebut terus dibagi-bagi menjadi bagian yang sangat kecil sekali, dan bagian tersebut tidak memiliki sifat asalnya,    disebut atom.  Atom berasal dari kata Yunani yang berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi.

A = tidak sedangkan tomos = dibagi-bagi.

Jadi Atom adalah bagian yang terkecil dari suatu molekul yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menurut reaksi kimia biasa. Sedangkan molekul adalah bagian yang terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat asalnya.

2. Teori Atom

Atom terdiri dari sebuah inti atom (nukleus) yang disusun oleh proton dan netron, dan

Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positip

Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatip

Netron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan (netral)

Sebuah atom dikatakan netral apabila jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom tersebut.  Atom netral jika diambil/dikurangi satu atau lebih elektronnya, maka atom tersebut tidak berkesetimbang (netral) lagi, karena kekurangan elektron. Atom yang kekurangan elektron akan bermuatan positip, disebut Ion Positip. Atom netral jika ditambahkan satu atau lebih elektronnya, maka atom tersebut tidak berkesetimbang (netral) lagi, karena kelebihan elektron. Atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatip, disebut Ion Negatip

Sifat-sifat atom antara lain :

a. Nomor atom suatu unsur menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron dalam sebuah atom

netral. (jumlah proton = jumlah elektron).

b. Suatu Unsur dinyatakan dengan :

A

X                 dimana :      X = nama unsur

Z                                          A = nomor massa

Z = nomor atom

c. Nomor massa suatu atom menyatakan jumlah proton dan netron dalam inti.

Contoh:                                    1

1. Atom Hidrogen :           H

1

Berarti, dalam atom H terdapat 1 elektron dan 1 proton.

4

2. Atom Helium :              He

2

Berarti, dalam atom He terdapat 2 elektron, 2 proton (Z), dan 2

Neutron ( A – Z ).

d. Ion positip ialah atom yang kehilangan/kekurangan satu atau lebih elektronnya.

e. Ion Negatip ialah atom yang kelebihan satu atau lebih elektronnya.

Hukum Muatan Listrik

Jika ada dua benda bermuatan sejenis saling berdekatan (positip dengan positip atau negatip dengan negatip), maka akan terjadi tolak menolak. Jika ada dua benda bermuatan tak sejenis saling didekatkan akan terjadi tolak menolak.

Kedua Hukum diatas dapat disimpulkan bahwa :

Muatan sejenis akan tolakmenarik

Muatan tak sejenis akan tarik menarik

Perpindahan Muatan Listrik

Berdasarkan kemampuan suatu bahan untuk memindahkan muatan listrik, dapat dibagi

kelompok dalam :

Konduktor atau penghantar Yaitu benda atau bahan yang dapat memindahkan muatan listrik

Sifat konduktor antara lain:

a. mempunyai banyak elektron bebas.

Elektron bebas yaitu elektron-elektron yang berada pada lintasan terluar dari  Struktur atom.

b. elektron-elektron pada atom mudah berpindah dari lintasan yang dalam ke lintasan terluar.

c. Biasanya mudah mengantar panas/kalor seperti : besi, emas, perak, tembaga aluminium,

kuningan dan lain-lain. Benda cair: larutan elektrolit ( H2SO4 ), air  ( H2O ) Tubuh manusia,

tanah dan sebagainya.

Isolator atau Penyekat  Adalah benda atau bahan yang tidak dapat memindahkan muatan listrik.

Sifat dari isolator antara lain :

a. Ikatan elektron pada intinya sangat kuat. (tidak ada elektron bebas).

b. Sulit menghantar panas/kalor.

Semikonduktor atau Setengah Penghantar Adalah benda atau zat yang kurang baik untuk

konduktor dan tidak sempurna sebagai isolator.

Contoh:

a. Silikon

b. Germanium

Kedua bahan tersebut biasa dipakai utnuk membuat komponen seperti :

1. Dioda		3) IC (Integrated Circuit = Rangkaian yang dimampatkan/terpadu).

2. Transistor		4)  Micro chip.

3. Arus Listrik dan Satuannya.

Arus listrik adalah muatan-muatan negatip (elektron-elektron) yang mengalir dari potensial rendah

ke potensial tinggi. Mengenai arus listrik ini diselidiki oleh Andre Marie Ampere, yang

mengatakan :

(Kuat) Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar setiap

sekon (detik). Pernyataan tersebut dapat ditulis dengan rumus :

dimana :    I  =  Arus listrik dalam satuan Ampere  ( A )

Q = Muatan listrik dalam satuan Coulomb  ( C )

t  = waktu dalam satuan sekon atau detik  ( s ) atau ( dt )

1 Ampere yaitu apabila dalam suatu penghantar mengalir muatan sebesar satu

coulomb selama satu sekon ( detik ).

Coulomb                                   Coulomb

Maka  berdasarkan satuannya,   Ampere    =  ————–    atau   Ampere  =  ————–

Sekon                                        Detik

Coulomb  =  Ampere x  Sekon

Coulomb

Sedangkan untuk          Sekon     =  ————–

Ampere

Ketiga rumus ini dapat diingat dengan menggunakan segitiga seperti berikut :

1. 		2. 		3.

Contoh Soal :

- Dalam suatu penghantar mengalir muatan sebesar 3600 coulomb, selama 4 menit. Berapakah besar  arus listriknya ?

Diketahui :   Q  =  3600  C

t  =  4 menit  = 4 x 60 s  =  240 s =  240 dt

Ditanyakan :  I  =  ?

Q              3600 C

Jawab :   I  =  ——   =   ————  =  15  Ampere

T               240 s

Jadi arus listrik yang mengalir  =  15 ampere  = 15 A

3

1  Ampere  =  1000  mili Ampere  =  10    m A

3

1 mili Ampere = 1000 mikro Ampere =  10   u A

1 Ampere  =  1000 m A = 1000.000  mikro Ampere

4.    Sumber Arus Listrik

Sumber arus listrik adalah penghasil arus listrik. Sumber arus listrik ada 2 macam :

4.1. Sumber arus listrik searah ( DC = Direct Current )

Yaitu sumber arus listrik yang tidak berubah fasenya. Pada gambar grafik yang memperlihatkan hubungan antara tegangan ( V ) dan waktu ( t ) pada Arus Listrik searah ( DC ).

Contoh Sumber arus listrik searah ( DC ) :

a. Batere/Baterai  ( elemen kering )

b. Accumulator ( aki = accu ) (elemen basah )

c. Elemen Volta ( elemen basah )

d. Solar sel

e. Dinamo DC atau Generator DC

f. Adaptor AC ke DC : a. Adaptor Sistem Perata Tunggal, b. Adaptor Sistem Cabang Tengah,

c. Adaptor Sistem jembatan, 	d. Adaptor Sistem Dwi Kutub

4.2. Sumbaer arus listrik bolak balik ( AC = Alternating Current )

Yaitu sumber arus listrik yang berubah-ubah fasenya setiap saat, jangka waktu tertentu

mengalir ke satu arah,dan waktu yang lainnya kearah yang lain.

Contoh sumber arus listrik bolak balik ( AC ) :

a. Generator AC			c. Inverter DC ke AC

b. Jala-jala PLN yang dihasilkan oleh :  PLTA, PLTU, PLTP, PLTN, dll.

Alat Ukur :

Amperemeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik

5. Tegangan Listrik dan Satuannya.

Tegangan Listrik dinyatakan dengan notasi V ( Volt ) atau Voltage dan juga dinyatakan dengan huruf E dari EMF yaitu singkatan Electro Motive Force  ( gaya gerak listrik ) dan satuan tegangan Listrik adalah Volt.

.5.1. Tegangan listrik atau Potensial listrik.

yaitu energi atau tenaga yang menyebabkan muatan-muatan negatip (elektron-elektron)

mengalir dalam suatu penghantar.

Pernyataan tersebut dapat ditulis dengan rumus :

W

V  =  ———–  dimana :  V  = Tegangan listrik dalam satuan Volt  (  V  )

Q                        W = Energi /tenaga/ kerja listrik dalam satuan  Joule  (  J  )

Q  = Muatan listrik dalam satuan Coulomb  (  C  )

Di dalam sumber batere arus mengalir dari negatip ke positip,

Di penghantar arus mengalir dari kutub positip ke kutub negatip

Satuan Tegangan Listrik atau potensial listrik dinyatakan dalam Volt ( V ).

1  Volt  =  1000  mili Volt   ( m V )

1   mV  =  1000  mikro Volt  ( u V )

1  Kilo Volt    =  1   KV  =  1000  Volt

1  Mega Volt  =  1  MV   = 1000  KV

Alat Ukur :

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik.

6. Resistor ( Hambatan Listrik ) dan Satuannya.

Resistor yaitu suatu bahan yang melakukan perlawanan jika dialiri oleh arus listrik.

Resistor diberi notasi dengan huruf R yang berasal dari kata Resistance. (perlawanan Atau to resist = melawan). Mengenai resistor ini dipelajari oleh George Simon Ohm, yang melakukan penelitian pada kolom air raksa.

Pengertian Satu Ohm :

Satu Ohm adalah besarnya perlawanan sebatang air raksa/Kolom air raksa yang penampangnya serbasama (homogen), yang panjangnya 106,3 Cm, dan luas penampangnya 1 mm2  pada suhu 0 derajat Celsius.

Satuan utnuk hambatan listrik atau Resistor adalah Ohm  (       = omega)

1 Megaohm    =  1 M       =  1.000   Kiloohm     =  1.000  K

1 Kiloohm      =  1  K      =   1.000   ohm

1  Ohm           =   1           =  1.000   miliohm      =  1.000 m

1  miliohm     =   1           =   1.000   mikroohm  =  1.000  u

Alat ukur :

Ohmmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya hambatan listrik /resistansi.

Fungsi Resistor :

a. Mengatur arus listrik ( melawan arus listrik)

b. Membagi arus listrik

c. Membagi tegangan listrik

Sebagai elemen pemanas; seperti solder, solder atraktor, heater, setrika listrik, rice cooker,

kompor listrik dll.

Jenis Resistor :

Ada 5 (lima) macam resistor yang kita kenal :

1. Resistor Karbon

2. Resistor Kompon

3. Resistor Kawat Gulung ( Wire Wound )

4. Resistor Serbuk Besi

5. Resistor Film Logam ( Metal Film )

Berdasarkan sifat dan kegunaannya resistor :

1. Resistor tetap ( Fixed resistor )

Yaitu jenis resistor yang nilai hambatannya tidak berubah/tetap/tertentu.

Nilai resistor ada yang dinyatakan dengan :

1.  Angka, misalnya : 1 Kiloohm, 1,2 ohm, 100 ohm, 100 Kiloohm dst.

2.  Dengan kode warna.

Untuk menentukan nilai resistor dengan kode warna kita perlu meningat akronim dari warna-

warna yang digunakan pada resistro tersebut seperti:

Hi Co Me Ji Ku Hi Bi U A P E P Non, yaitu singkatan dari Hitam, Coklat, Merah, Jingga,

Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Abu-abu, Putih, Emas, Perak dan Tidak berwarna/tak berwarna

(None = Not any one).

2. Resistor Tidak Tetap (Vaiabel Resistor)

Yaitu jenis resistor yang nilai hambatannya tidak tetap/dapat diatur/dapat Diubah

ubah/bervariasi.

Contoh dari Variabel Resistor:

1)  Trimmer Potensiometer (Trimpot)

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang nilai hambatannya diubah dengan menggunakan

obeng.

2)  Potensiometer ( Variabel Resistor )

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah/ bervariasi.

Fungsi Variabel Resistor  :

1. Untuk mengatur Volume, yaitu mengatur keras lunak suara secara

keseluruhan.

2. Untuk mengatur Treble, yaitu mengatur nada-nada tinggi.

3. Untuk mengatur Bass, yaitu mengatur nada-nada rendah.

4. Untuk mengatur Balance, yaitu mengatur suara loudspeaker saluran kiri maupun saluran

kanan agar seimbang.

3) Negative Temperatur Coefficient (NTC)

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang nilai hambatannya dipengarugi/berganting  Suhu

disekitarnya. Jika suhu semakin naik/besar mengenai NTC, maka nilai Hambatannya semakin

kecil, jika suhu semakin kecil, maka nilai hambatannnya semakin besar.

NTC  disebut juga dengan nama lain Termister

Fungsi :

a.      Sebagai saklar otomatis/elektronik

b.      Melindungi komponen elektronika

4)  Positive Temperatur Coefficient ( PTC )

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang nilai hambatannya dipengaruhi /bergantung  Suhu

disekitarnya. Jika suhu sekamin nai/besar mengenai PTC, maka nilai Hambatannya semakin

besar, jika suhu semakin kecil, maka nilai hambatan- Nya semakin besar.

Fungsi :

1.      Sebagai saklar otomatis/elektronik

2.      Melindungi komponen elektronik.

5)  Light Dependent Resistor ( LDR )

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang nilai hambatannya dipengaruhi/bergantung cahaya yang

jatuh pada LDR tersebut.

Fungsi :

1.      Sebagai sensor cahaya pada foto/film

2.      Sebagai saklar otomatis/elektronik

6)  Magnetic Dependent Resistor ( MDR )

Yaitu jenis resistor tidak tetap yang dipengaruhi/bergantung pada magnit.Jika medan

magnit   banyak mengenai MDR, maka nilai hambatannya semakin besar, tetapi jika medan

magnit sedikit mengenai MDR, maka nilai hambatannya semakin kecil.

3. Menentukan Nilai Resistor Tetap dengan Kode Warna pada Resistor

Untuk menentukan nilai resistor ada beberapa hal yang perlu diingat:

1)  Memahami kedudukan warna-warna tersebut pada resistor tetap.

A. Warna pertama  : Untuk menyatakan angka pertama ( digit ke-1 )

B. Warna kedua     :  Untuk menyatakan angka kedua  ( digit ke-2 )

C. Warna ketiga     :  Untuk menyatakan banyaknya nol atau faktor pengali

Atau pangkat dari bilangan 10..

D. Warna keempat :  Untuk menyatakan toleransi ; Emas = 5 %, Perak = 10 %

Dan Non = Tak berwarna = 20 %

2)  Jika Emas berada pada warna yang ketiga, maka faktor pengalinya

3)  Jika Perak pada warna ketiga, maka faktor pengalinya =

4)  Dan yang pentingnya adalah hafal akronim HiCoMeJiKuHiBUAPEPNon

Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  5 %,  10 %, dan 20 %

.

Contoh Soal : :

1. Sebuah resistor memiliki warna Coklat – Hitam – Merah – Emas. Tentukan :

A, Nilai Resistor ( NR ) = ?

B. Nilai Toleransi ( Tol ) = ?

C. Nilai resistor berada antara  …  s/d  …

Nilai Resistor Minimum ( NR Min ) = ?

Nilai Resistor Maksimun ( NR Maks ) = ?

Penyelesaian :

1.  Coklat = 1

Hitam  = 0

2

Merah = 10    = 100

a. Nilai resistor = NR = 10 x 100 = 1000 ohm  = 1 kiloohm

Emas = 5 %

5                           5

b. Tol = ——— x NR  =  ——— x 1000 ohm = 50  ohm

100                       100

c. NR min   = NR – Tol   =  1000 ohm – 50  ohm  =   950  ohm

NR maks = NR + Tol  =   1000 ohm + 50  0hm = 1050  ohm

Jadi Nilai resistor berada antara  =   950  ohm  s/d  1050  ohm

7.  Hukum  OHM

I = Arus listrik

George Simon Ohm telah melakukan percobaan- percobaan dan membuktikan bahwa terdapat

hubungan yang erat antara arus listrik ( I ), tegangan listrik ( V ) dan hambatan listrik/Resistor ( R ). Hubungan tersebut dikenal dengan Hukum Ohm.

Yang berbunyi :

Dalam suatu rangkaian tertutup ( Closed Circuit ) Kuat arus listrik ( I ), sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan listriknya ( V ), dan ber-banding terbalik dengan hambatan listriknya ( R).

Pernyataan tersebut dapat ditulis secara matematis :

Rangkaian Tertutup :

V           Keterangan :  I  =  Arus listrik dalam satuan Ampere  ( A )

I   =  ——-                            V  =  Tegangan listrik dalam satuan  Volt ( V )

R                                R  =  hambatan listrik/Resistor dalam satuan Ohm (    )

Untuk memudahkan mengingat Rumus tersebut dapat kita perhatikan segi tiga penghafal berikut :

V                                     Volt

1.   I  =  ———     =    Ampere  = ———–

R                                     Ohm

2.   V  =  I  x  R     =      Volt    =   Ampere x  Ohm

V                                   Volt

3.   R  =  ———     =     Ohm   =  ———–

I                                  Ampere

Contoh Soal :

1. Sebuah rangkaian dipasang pada tegangan 12 volt, jika hambatannya 60 ohm.

Tentukan besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut ?

Penyelesaian :

Diketahui   :  V  =  12  Volt			Ditanyakan :  I   =

R  =   60  ohm

Jawab  :                 V            12  Volt                1

I  =    ——-  =  ————-  =     ——–  =  0,2  Ampere

R            60  ohm                5

8. Daya Listrik dan Satuannya.

Daya Listrik adalah usaha listrik dalam suatu penghantar setiap detik.

Pernyataa ini dapat ditulis dengan rumus :

W                                  V x I x t

P  =  ———-       atau    P   =  ————–      maka      P  =   V x I

t                                        t

Keterangan :     P  =  Daya listrik dalam satuan  Watt

V  =  Tegangan listrik dalam satuan  Volt

I   =  Arus listrik dalam satuan  Ampere

W  =  Usaha listrik dalam satuan Joule

W  =  V x I x t

t   =  Waktu dalam satuan detik atau sekon

Jika kita hubungkan antara Hukum Ohm dengan Daya Listrik maka diperoleh :

2

V                                              V            V

P  =  V  x  I       jika    I  =  ——–       maka        P   =  V x ——- =  ——–

R                                              R             R

2

.       P  =  V  x  I       jika   V  =  I  x  R     maka         P  =   I   x  I   x  R  =  I    x   R

Jadi untuk menentukan besarnya Daya Listrik dapat kita selesaikan dengan menggunakan tiga buah rumus seperti di atas.

Contoh Soal :

- Sebuah rangkaian listrik dipasang tegangan 110 Volt, jika arus yang mengalir 2 Ampere.

Berapa besar daya listriknya ?

Diketahui   :  V  =  110  volt

I  =    2  Ampere

Ditanyakan :  P   =   ?

Jawab      :    P   =  I  x  V   =   2  A  x  110  V

=   220  Watt

RANGKUMAN :

Jika suatu benda/Zat (padat, cair, gas) dibagi-bagi menjadi bagian yang terkecil dan bagian tersebut masih memiliki sifat asalnya disebut molekul. Kemudian jika molekul tersebut terus dibagi-bagi menjadi bagian yang sangat kecil sekali, dan bagian tersebut tidak memiliki sifat asalnya,    disebut atom.

Atom terdiri dari sebuah inti atom (nukleus) yang disusun oleh proton dan netron, dan

Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positip

Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatip

Netron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan (netral)

Atom yang kekurangan elektron akan bermuatan positip, disebut Ion Positip. Atom netral jika ditambahkan satu atau lebih elektronnya, maka atom tersebut tidak berkesetimbang (netral) lagi, karena kelebihan elektron. Atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatip, disebut Ion Negatip

Jika ada dua benda bermuatan sejenis saling berdekatan (positip dengan positip atau negatip dengan negatip), maka akan terjadi tolak menolak. Jika ada dua benda bermuatan tak sejenis saling didekatkan akan terjadi tolak menolak.

Arus listrik adalah muatan-muatan negatip (elektron-elektron) yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Mengenai arus listrik ini diselidiki oleh Andre Marie Ampere, yang  mengatakan :

(Kuat) Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar setiap sekon (detik).

Tegangan listrik atau Potensial listrik.

yaitu energi atau tenaga yang menyebabkan muatan-muatan negatip (elektron-elektron) mengalir dalam suatu penghantar.

Resistor yaitu suatu bahan yang melakukan perlawanan jika dialiri oleh arus listrik.

Resistor diberi notasi dengan huruf R yang berasal dari kata Resistance. (perlawanan Atau to resist = melawan). Mengenai resistor ini dipelajari oleh George Simon Ohm, yang melakukan penelitian pada kolom air raksa.

Hubungan tersebut dikenal dengan Hukum Ohm.

Yang berbunyi :

Dalam suatu rangkaian tertutup ( Closed Circuit ) Kuat arus listrik ( I ), sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan listriknya ( V ), dan ber-banding terbalik dengan hambatan listriknya ( R).

V           Keterangan :  I  =  Arus listrik dalam satuan Ampere  ( A )

I   =  ——-                             V  =  Tegangan listrik dalam satuan  Volt ( V )

R                                R  =  hambatan listrik/Resistor dalam satuan Ohm (    )

Untuk memudahkan mengingat Rumus tersebut dapat kita perhatikan segi tiga penghafal berikut :

V                                     Volt

1.   I  =  ———     =    Ampere  = ———–

R                                     Ohm

2.   V  =  I  x  R     =      Volt    =   Ampere x  Ohm

V                                   Volt

3.   R  =  ———     =     Ohm   =  ———–

I                                  Ampere

Daya Listrik adalah usaha listrik dalam suatu penghantar setiap detik.

Pernyataa ini dapat ditulis dengan rumus :

W                                  V x I x t

P  =  ———-       atau    P   =  ————–      maka      P  =   V x I

t                                        t

Keterangan :     P  =  Daya listrik dalam satuan  Watt

V  =  Tegangan listrik dalam satuan  Volt

I   =  Arus listrik dalam satuan  Ampere

W  =  Usaha listrik dalam satuan Joule

W  =  V x I x t

t   =  Waktu dalam satuan detik atau sekon

TES FORMATIF :

Kerjakan soal dibawah ini dengan jawaban yang jelas dan benar.

- Jelaskan perbedaan antara molekul dan atom.

- Jelaskan yang dimaksud dengan ion positip dan ion negatip.

- Jelaskan perbedaan tentang kuat arus listrik dan potensial listrik.

- Jelaskan yang dimaksud dengan resistor.

- Sebutkan bunyi hukum ohm pada sebuah rangkaian tertutup.

- Jelaskan yang dimaksud dengan daya listrik.

- Tuliskan rumus perhitungan  daya listrik beserta keterangannya.

- Tuliskan rumus hubungan antara kuat arus listrik, hambatan, dan tegangan.

- Arus listrik yang mengalir pada sebuah lampu 800 miliAmpere, jika hambatannya 10  ohm.

Berapakah besar daya listriknya ?

- Pada sebuah rangkaian mengalis arus listrik sebesar 2500 miliAmpere  dan hambatan

listriknya  50 ohm. Tentukan besar tegangan yang dipasang pada rangkaian tersebut ?